VALEANT-2

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | Размеры | Толщина | Кол-во | Пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1а,2,2а | Боковая стенка | 304 | 420 | 16 | 4 | 1 |
| 3 | Горизонтальная стенка | 714 | 420 | 16 | 1 | 1 |
| 4,5 | Горизонтальная стенка | 2200 | 440 | 16 | 2 | 1 |
| 6,6а,7,7а | Боковая стенка | 1388 | 350 | 16 | 4 | 2 |
| 8 | Горизонтальная стенка | 1500 | 440 | 16 | 1 | 2 |
| 9 | Вертикальная стенка | 712 | 150 | 16 | 1 | 2 |
| 10 | Вертикальная стенка | 1100 | 200 | 16 | 2 | 2 |
| 11 | Крышка | 380 | 350 | 16 | 2 | 2 |
| 12 | Горизонтальная стенка | 1500 | 200 | 16 | 1 | 2 |
| 13 | Планка-усиление | 1168 | 100 | 16 | 1 | 2 |
| 14 | Полка | 340 | 315 | 16 | 6 | 2 |
| 15 | Горизонтальная стенка | 200 | 150 | 16 | 6 | 2 |
| 16 | Боковая стенка ящика | 240 | 400 | 16 | 4 | 3 |
| 17 | Задняя стенка ящика | 240 | 653 | 16 | 2 | 3 |
| 18 | Фасад ящика | 300 | 741 | 16 | 2 | 3 |
| 19,19а | Дверь | 1384 | 347 | 16 | 2 | 3 |
|  | Планка фигурная | 200 | 1500 | 16 | 1 | 3 |
| 20 | Дно ящика ДВПО | 681 | 396 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | Задняя стенка ДВПО | 2196 | 332 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | Задняя стенка ДВПО | 1404 | 346 | 4 | 2 | 3 |
| 23 | Задняя стенка ДВПО | 1130 | 166 | 4 | 2 | 2 |
|  | Стекло тонированное | 1289 | 252 | 4 | 2 | 4 |
|  | Направляющая ролик. 400мм |  |  |  | 2 | 3 |

Фурнитура (пакет 5)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Полкодержатель ф5 | 24 |
| Евровинт 7*50 | 91 |
| Заглушка для евровинта | 65 |
| Эксцентриковая стяжка | 10 |
| Заглушка для эксц. стяжки | 10 |
| Ножка-опора квадратная | 8 |
| Петля накладная 4х-шарнирная | 6 |
| Ручка рейлинг | 4 |
| Фланец ф25 для трубы хром. | 4 |
| Шайба пластмассовая для ручки | 4 |
| Кляймер | 20 |
| Трубка хром. L=150мм | 2 |
| Ключ шестигранный | 1 |
| Метизы: |  |
| Шуруп 3*16 | 20 |
| Шуруп 3,5*16 | 84 |
| гвоздь | 180 |

Сборка.

Боковые стенки тумбы (поз. 1,1а,2,2а) соединить с деталями (поз. 3,4) при помощи евровинтов, предварительно закрепив роликовые направляющие для ящиков шурупами 3,5*16 по разметке. Боковые стенки (6,6а,7,7а) соединить с крышкой (5) евровинтами. Установить крышку (5) на боковые стенки тумбы (1,1а,2,2а) при помощи эксцентриковых стяжек. Деталь (9) крепится к крышке (5) евровинтами, а к горизонтальной стенке (8) эксц. стяжками. Оставшиеся детали (8,10,11,12,13,15) соединить при помощи евровинтов. Фланцы трубок хром. и ножки крепить при помощи шурупов 3,5*16. Задние стенки ДВПО крепить при помощи гвоздей. Двери устанавливаются на петли 4х-шарнирные при помощи шурупов 3,5*16 и затем регулируются. Стекло крепится к двери на кляймеры при помощи шурупов 3*16. Установить полкодержатели в боковые стенки шкафов, ручки и декоративные заглушки.

Сборка ящика:

Боковые стенки ящика (16) соединить с задней стенкой (17) и фасадом ящика (18) евровинтами. Прикрепить дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Закрепить на дно ящика роликовые направляющие шурупами 3,5*16.

Перед установкой задних стенок ДВПО и дна ящика ДВПО выровнять диагонали изделия !!!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки, установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим  при транспортировке, установке  или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.

# Text boxes

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией.

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции

и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.