Рис. 1 Ася – 2 стенка ТВ

Ася-2 стенка ТВ

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бок | 1812*340 | 1 |
| 2 | Бок | 1812*340 | 1 |
| 3 | Крышка | 400*360 | 2 |
| 4 | Крышка | 368*340 | 3 |
| 5 | Цоколь | 368*80 | 2 |
| 6 | Бок | 1524*340 | 1 |
| 7 | Бок | 1524*340 | 1 |
| 8 | Полка | 368*340 | 8 |
| 9 | Крышка | 840*340 | 2 |
| 10 | Задняя стенка | 840*240 | 1 |
| 11 | Крышка | 838*340 | 1 |
| 12 | Крышка | 806*340 | 1 |
| 13 | Цоколь | 806*80 | 1 |
| 14 | Бок | 468*340 | 1 |
| 15 | Бок | 468*340 | 1 |
| 16 | Стойка | 372*128 | 1 |
| 17 | Полка | 806*324 | 1 |
| 18 | Дверь (рамка) | 1440*398 | 1 |
| 19 | Дверь (рамка) | 1728*398 | 1 |
| 20 | ДВП обл. | 1456*396 | 1 |
| 21 | ДВП обл. | 872*396 | 2 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм. | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжка эксцентриковая | Шт. | 12 |  |
| 2 | Евро винт | Шт. | 40 |  |
| 3 | Заглушка евро винта | Шт. | 38 |  |
| 4 | Шкант | Шт. | 2 |  |
| 5 | Подпятник | Шт. | 12 | Шуруп 3*16 |
| 6 | Петля 0 | Шт. | 8 | Шуруп 4*16 |
| 7 | Ручка (металл) | Шт. | 2 | Винт М4*22 – 4шт. |
| 8 | Полкодержатель ф=5 | Шт. | 32 |  |
| 9 | Ключ евровинта | Шт. | 1 |  |
| 10 | Винт М4*22 | Шт. | 4 | Ручка |
| 11 | Шуруп 3*16 | Шт. | 24 | Подпятник |
| 12 | Шуруп 4*16 | Шт. | 32 | Петля |
| 13 | Гвозди 1,4*25 | Шт. | 60 |  |
| 14 | Руководство | Шт. | 1 |  |