Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются ,   что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | размеры | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | щит задний (стол) | 730 | 730 | 16 | 1 | 2 |
| 2 | стенка боковая (стол) | 730 | 500 | 16 | 2 | 2 |
| 3 | горизонталь_А (стол) | 234 | 290 | 16 | 2 | 2 |
| 4 | горизонталь_А (стол) | 234 | 480 | 16 | 1 | 2 |
| 5 | цоколь (стол) | 60 | 234 | 16 | 1 | 2 |
| 6 | столешница | 1100 | 670 | 16 | 1 | 2 |
| 7,8 | стенка боковая (шкаф) | 1824 | 360 | 16 | 2 | 1 |
| 9 | щит задний (шкаф) | 725 | 600 | 16 | 1 | 1 |
| 10 | средник верхний | 337 | 360 | 16 | 2 | 2 |
| 11 | горизонталь_Б | 704 | 360 | 16 | 1 | 2 |
| 12 | дно | 718 | 360 | 16 | 1 | 2 |
| 13 | горизонталь_Б(шкаф) | 718 | 340 | 16 | 3 | 1 |
| 14 | колпак (шкаф) | 1456 | 360 | 16 | 1 | 1 |
| 15 | горизонталь_сегмент_Б | 280 | 560 | 16 | 1 | 1 |
| 16 | горизонталь_сегмент_Б | 280 | 280 | 16 | 1 | 1 |
| 17 | цоколь | 60 | 718 | 16 | 1 | 1 |
|  | фасады |  |  |  |  |  |
| 18 | двери шкафа | 1742 | 353 | 16 | 2 | 1 |
| 19 | дверь навесн | 331 | 331 | 16 | 2 | 1 |
| 20 | задняя стенка_А | 1775 | 740 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | задняя стенка_Б | 365 | 710 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | задняя стенка_В (стол) | 670 | 260 | 4 | 1 | 1 |
|  | фурнитура |  |  |  |  | 3 |
|  | евровинт | 70 | 35 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 8 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 12 |  |  |  |  |
|  | ручка кнопка | 4 |  |  |  |  |
|  | ножка металическая 710 | 1 |  |  |  | 3 |
|  | штанга выдвижная 250 | 1 |  |  |  |  |
|  | петля 4-шарнирн внутр | 10 |  |  |  |  |
|  | кант т-образный | 5,852 |  |  |  |  |
|  | магнитная защелка | 2 |  |  |  |  |
|  | межсекционная стяжка | 2 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | шуруп 3х16 | 30 |  |  |  |  |
|  | шуруп 4х16 | 50 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 100 |  |  |  |  |

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым

тканью или бумагой.

Сборка.

Перед начало сборки закрепить подпятники к поз.1,2,7,8,17 с помощью шуруп 3-16. Весь корпус собирается при помощи евровинтов , крышка стола крепиться с помощью эксцентриковой стяжки .Далее закрепить задний щит к корпусу шкафа с помощью евровинта и соединить его со столешницей. Угловые сегменты поз .15,16 крепятся с помощью евровинтов. Петли, штанга, ножка крепятся с помощью шурупов 4х16. Магнитная защелка служит ограничителем для дверей 331х331.Примечание_1. Правый бок стола (поз.3) соединяется с боком шкафа (поз.7) с помощью межсекционной стяжки.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их

невозможно.

3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки ,установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели

предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.