Рис. 1 Светлана шкаф 1-дверный СВР - 10

# Светлана шкаф 1-дверный СВР - 10

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Бок Бок Крышка Полка Цоколь Дверь ДВП ДВП | 2060*546 2060*546 400*566 368*546 368*80 1976*398 396*930 396*1062 | 1 1 1 4 1 1 1 1 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм. | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Петля Евровинт Заглушка евровинта Ручка (металл) Подпятник Ключ евровинта Винт М4*22 Шуруп 3*16 Шуруп 4*16 Гвоздь 1,4*25 Руководство | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 4 22 22 1 4 1 2 8 16 30 1 | Шуруп 4*16 Винт М4*22 Шуруп 3*16 Ручка (металл) Подпятник Петля ДВП |

# Text boxes

7

3

1

2

4

6

8

4

4

4

5

Установка ДВП