Рис. 1 Светлана шкаф 4-х дверный СВР-42

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель ящика | 710*134 | 4 |
| 2 | Бок ящика | 500*134 | 2 |
| 3 | Бок ящика | 500*134 | 2 |
| 4 | Фасад ящика | 190*798 | 2 |
| 5 | Дно ящика | 738*496 | 2 |

# Светлана шкаф 4-х дверный СВР-42

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Бок Стойка Стойка Бок Крышка Крышка Крышка Крышка Цоколь Цоколь Планка Дверь Дверь ДВП ДВП ДВП ДВП Соед. проф. ДВП | 2060*546 1964*546 1964*546 2060*546 1600*566 1568*546 384*546 768*546 1568*80 464*80 768*80 1976*398 1592*398 322*406 1670*406 390*1608 384*784 L=752 | 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 |

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Евровинт Заглушка (евровинт) Петля 0 Подпятник Ручка (металл) Скалка держатель Скалка (L=766) Скалка (L=382) Ключ под евро Эксцентриковая стяжка Направляющие L=500 Винт М4*6 Винт М4*22 Магнит Шуруп 3*16 Шуруп 3,5*12 Шуруп 4*16 Гвоздь 1,4*25 Руководство | Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт К-т Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт Шт | 62 62 14 6 8 4 1 1 1 8 2 8 8 2 18 32 68 200 1 | Шуруп 4*16 Шуруп 3*16 Винт М4*6 (8 шт.); М4*22 (8 шт.) Шуруп 4*16 Шуруп 3,5*12 Ручка (металл) Ручка (металл) Шуруп 3*16 Подпятник, магнит Направляющие ящиков Петля, скалка держатель ДВП |

# Фурнитура

Ящик в сборе

# Text boxes

магнит

Установка ДВП

2