| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-23 | Панель зеркала | 926*800 | 1 |
| 2-23 | Полка зеркала | 750*200 | 1 |
| 3-23 | Стойка | 120*180 | 1 |
| 4-23 | Крышка | 800*380 | 1 |
| 5-23 | Бок | 658*360 | 1 |
| 6-23 | Бок | 658*360 | 1 |
| 7-23 | Крышка | 768*360 | 1 |
| 8-23 | Цоколь | 768*80 | 1 |
| 9-23 | Крышка | 300*300 | 1 |
| 10-23 | Бок | 914*280 | 1 |
| 11-23 | Бок | 914*280 | 1 |
| 12-23 | Крышка | 268*280 | 1 |
| 13-23 | Полка | 266*250 | 1 |
| 14-23 | Цоколь | 268*80 | 1 |
| 15-23 | Панель ящика | 210*134 | 2 |
| 16-23 | Бок ящика | 250*134 | 1 |
| 17-23 | Бока ящика | 250*134 | 1 |
| 18-23 | Панель ящика | 710*134 | 6 |
| 19-23 | Бок ящика | 350*134 | 3 |
| 20-23 | Бока ящика | 350*134 | 3 |
| 21-23 | Фасад ящика (рамка) | 190*798 | 3 |
| 22-23 | Фасад ящика (рамка) | 190*298 | 1 |
| 23-23 | Дверь (рамка) | 640*298 | 1 |
| 24 | ДВП | 590*796 | 1 |
| 25 | ДВП | 738*346 | 3 |
| 26 | ДВП | 846*296 | 1 |
| 27 | ДВП | 238*246 | 1 |
| 28 | Зеркало | 690*700 | 1 |

Рис. 1 Комод макияжный

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

# Светлана рамка СВР-17

# комод макияжный

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля 0 | Шт. | 2 | Шуруп 4*16 |
| 2 | Ручка (металл) | Шт | 8 | Винт М4*6,винт М4*22 |
| 3 | Направляющие (L 250) | К-т | 1 | Шуруп 3,5*12 |
| 4 | Направляющие (L 350) | К-т | 3 | Шуруп 3,5*12 |
| 5 | Подпятник | Шт | 8 | Шуруп 3*16 |
| 6 | Полкодержатель ф 5 | Шт | 4 |  |
| 7 | Шкант | Шт | 2 |  |
| 8 | Евровинт | Шт | 52 |  |
| 9 | Эксцентриковая стяжка | Шт | 24 | Фасад ящика, крышки |
| 10 | Стяжка межсекционная | Шт | 1 |  |
| 11 | Заглушка евровинта | Шт | 46 |  |
| 12 | Евро ключ | Шт | 1 |  |
| 13 | Шуруп 3*16 | Шт | 16 | Подпятник |
| 14 | Шуруп 3,5*12 | Шт | 64 | Напр. ящика |
| 15 | Шуруп 4*16 | Шт | 8 | Петля |
| 16 | Винт М4*6 | Шт | 14 | Ручка (металл) |
| 17 | Винт М4*22 | Шт | 2 | Ручка (металл) |
| 18 | Гвозди 1,4*25 | Шт | 90 | ДВП |
| 19 | Руководство | Шт | 1 |  |