Инструкция по сборке.

| поз. | Наименование | размеры |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стенка боковая_1 | 670 | 460 | 16 | 1 | 3 |
| 2 | средник_1 | 594 | 460 | 16 | 1 | 3 |
| 3 | стенка боковая_2 | 1976 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | средник_2 | 1900 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 5,6 | стенка боковая_3 | 466 | 550 | 16 | 2 | 2 |
| 7,8 | средник_3 | 390 | 550 | 16 | 2 | 3 |
| 9 | стенка боковая_4 | 1494 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 10 | стенка боковая_5 | 1976 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 11 | горизонталь-дно _1 | 818 | 460 | 16 | 1 | 3 |
| 12 | горизонталь-дно _2 | 1418 | 550 | 16 | 1 | 2 |
| 13 | горизонталь-дно_3 | 384 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 14 | крышка_1 | 450 | 480 | 16 | 1 | 2 |
| 15 | крышка_2 | 1450 | 570 | 16 | 1 | 2 |
| 16 | крышка_3 | 800 | 480 | 16 | 1 | 3 |
| 17 | горизонталь_4 | 1050 | 460 | 16 | 1 | 2 |
| 18 | горизонталь_5 | 1050 | 250 | 16 | 1 | 2 |
| 19 | горизонталь_6 | 768 | 460 | 16 | 1 | 3 |
| 20 | цоколь_1 | 60 | 818 | 16 | 1 | 3 |
| 21 | цоколь_2 | 60 | 1418 | 16 | 1 | 2 |
| 22 | цоколь_3 | 60 | 384 | 16 | 1 | 2 |
| 23 | планка | 60 | 390 | 16 | 2 | 2 |
| 24 | стенка ящика боковая | 140 | 400 | 16 | 6 | 5 |
| 25 | стенка ящика пер, зад | 140 | 310 | 16 | 6 | 5 |
| 26 | стенка ящика боковая | 140 | 450 | 16 | 8 | 5 |
| 27 | стенка ящика пер, зад | 140 | 605 | 16 | 8 | 5 |
| 28 | дверь_1 | 1912 | 447 | 16 | 1 | 4 |
| 29 | дверь_2 | 1912 | 458 | 16 | 1 | 4 |
| 30 | дверь_3 | 1489 | 397 | 16 | 1 | 4 |
| 31 | фасад ящика маленький | 200 | 397 | 16 | 3 | 5 |
| 32 | фасад ящика большой | 200 | 693 | 16 | 4 | 5 |
| 33 | крышка-сегмент_1 | 528 | 564 | 16 | 1 | 3 |
| 34 | крышка-сегмент_2 | 470 | 490 | 16 | 1 | 3 |
| 35 | крышка-сегмент_3 | 403 | 428 | 16 | 1 | 4 |
| 36 | декор_1 | 1186 | 300 | 16 | 1 | 2 |
| 37 | декор_2 | 600 | 1050 | 16 | 1 | 4 |
| 38 | задняя стенка_2 | 1930 | 446 | 3 | 1 | 6 |
| 39 | задняя стенка_3 | 1930 | 794 | 3 | 1 | 6 |
| 40 | дно ящика_1 | 400 | 340 | 3 | 3 | 5 |
| 41 | дно ящика_2 | 450 | 635 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | задняя стенка_4 | 418 | 1052 | 3 | 1 | 6 |
| 43 | задняя стенка_1 | 620 | 396 | 3 | 1 | 6 |
| 44 | стекло тонированное | 1740 | 380 | 4 | 1 | 7 |
| 45 | стекло полка | 415 | 450 | 5 | 4 | 8 |
|  | фурнитура |  |  |  |  | 9 |
|  | евровинт | 104 | 52 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 14 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 13 |  |  |  |  |
|  | ручка релинг 192 | 10 |  |  |  |  |
|  | кляймер | 10 |  |  |  |  |
|  | штанга выдвижная 350 | 1 |  |  |  |  |
|  | полкодержатель | 16 |  |  |  |  |
|  | роликовые напр 400 | 3 |  |  |  |  |
|  | роликовые напр 450 | 4 |  |  |  |  |
|  | петля 4х шарнирная накл | 11 |  |  |  |  |
|  | Ключ шестигранный | 1 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | шуруп 3-16 | 40 |  |  |  |  |
|  | шуруп 4-16 | 105 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 140 |  |  |  |  |

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым

тканью или бумагой.

Сборка.

Закрепить направляющие к боковым стенкам поз.1,2/5,6/7,8при помощи шурупов 3.5х16.Затем при помощи евровинтов собрать вертикальные стенки поз 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 с горизонтальными 11,12,13,14,15,16,17,18,19. Положить собранный корпус шкафов лицевой кромкой вниз, проверить правильность собранного корпуса шкафа, сравнив размеры диагоналей и при помощи гвоздей 3х25 установить и закрепить задние стенки поз.38,39,42,43. Установить ручки на двери по разметке и закрепить винтами с обратной стороны. Кляймера, подпятники закрепляются с помощью шурупов 3х16.Петли дверей (накладные) устанавливаются по заданной разметке шурупом 3.5х16.Детали поз.15,33 закрепляется с помощью эксцентриковой стяжки. Петли,штанга, закрепляются с помощью шурупов 3,5х16.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их

невозможно.                                                               3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки ,установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели

предприятие ответственности не несет.   Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.