| поз. | Наименование |  |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | стенка боковая | 1100 | 750 | 16 | 2 |  |
| 3,4 | вертикаль* | 658 | 714 | 16 | 2 |  |
| 5 | дно* | 1610 | 716 | 16 | 1 |  |
| 6 | горизонталь (матрац)* | 1610 | 732 | 16 | 1 |  |
| 7 | горизонталь (полка)* | 484 | 714 | 16 | 1 |  |
| 8 | стенка ящика боковая* | 140 | 500 | 16 | 6 |  |
| 9 | стенка ящика пер,зад* | 140 | 530 | 16 | 6 |  |
| 10 | цоколь | 60 | 1610 | 16 | 2 |  |
| лесенка |  |  |  |  |  |
| 11 | стенка боковая лесенки | 700 | 500 | 16 | 1 |  |
| 12 | стенка вертикальная_1 | 280 | 500 | 16 | 1 |  |
| 13 | стенка вертикальная_2 | 280 | 400 | 16 | 1 |  |
| 14 | дно лесенки* | 500 | 416 | 16 | 1 |  |
| 15 | горизонталь_1* | 400 | 500 | 16 | 1 |  |
| 16 | горизонталь_2* | 400 | 250 | 16 | 1 |  |
| 17 | стенка ящ. боковая (верхний ящ.) | 140 | 300 | 16 | 2 |  |
| 18 | стенка ящ. задняя (верхний ящ) | 140 | 176 | 16 | 2 |  |
| 19 | стенка ящ. боковая (нижний ящ.) | 140 | 450 | 16 | 2 |  |
| 20 | стенка ящ. задняя (нижний ящ.) | 140 | 326 | 16 | 2 |  |
| Фасады мдф |  |  |  |  |  |
| 21,22 | Стенка боковая декор | 440 | 1610 | 16 | 2 |  |
| 23 | дверь | 670 | 500 | 16 | 2 |  |
| 24 | фасад ящика (кровати) | 222 | 597 | 16 | 3 |  |
| 25 | фасад ящика_1 (лесенк) | 276 | 230 | 16 | 1 |  |
| 26 | фасад яищка_2 (лесенк) | 276 | 380 | 16 | 1 |  |
| Задние стенки и донья ящиков |  |  |  |  |  |
| 27 | задняя стенка (кровать) | 1640 | 686 | 3 | 1 |  |
| 28 | дно ящика (кровать) | 500 | 560 | 3 | 3 |  |
| 29 | задняя стенка (лесенка) | 304 | 412 | 3 | 1 |  |
| 30 | задняя стенка_2 (лесен.) | 300 | 262 | 3 | 1 |  |
| 31 | дно ящика_1 (лесенка) | 300 | 206 | 3 | 1 |  |
| 32 | дно ящика_2 (лесенка) | 450 | 356 | 3 | 1 |  |
|  | фурнитура |  |  |  |  |  |
|  | евровинт | 84/50 |  |  |  |  |
|  | рол. Направляющие 300 | 1 |  |  |  |  |
|  | рол. Направляющие 450 | 1 |  |  |  |  |
|  | рол. Направляющие 500 | 3 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 12 |  |  |  |  |
|  | штанга деревянная | 503 | 1шт |  |  |  |
|  | штангодержатель | 2 |  |  |  |  |
|  | петля 4х шарнирная (наклад) | 2 |  |  |  |  |
|  | петля 4х шарнирная (вклад) | 2 |  |  |  |  |
|  | уголок металлический (4отв.) | 4 |  |  |  |  |
|  | межсекционная стяжка | 3 | Для соединения лесенки и кровати |
|  | ручка кнопка | 5 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | Шуруп 3-16 | 24 |  |  |  |  |
|  | Шуруп 4-16 | 72 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 100 |  |  |  |  |

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым

тканью или бумагой.

Сборка.

Перед началом сборки закрепить роликовые направляющие к бокам поз.1,3 и 11,12,13, затем при помощи евровинтов собрать корпус кровати и лесенки, соединив детали как показано на схеме. Петли, штангодержатели, роликовые направляющие, уголки  закрепляются с помощью шурупа 4-16. Межсекционная стяжка для соединения модулей входящих в данный набор. Для этого нужно просверлить сквозное отверстие диаметром 7мм. Для безопасности эксплуатации лесенки закрепить металлические уголки шурупом 4-16. (по заданной разметке)

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их

невозможно.                                                              3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюде

-нии  правил  транспортировки ,установки  и эксплуатации

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели

предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.