Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются ,   что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | размеры |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | стенка боковая | 1832 | 450 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | средник | 1680 | 450 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | колпак дно | 768 | 450 | 16 | 2 | 2 |
| 5,6 | горизонталь_1 | 376 | 450 | 16 | 6 | 2 |
| 7 | стенка боковая ящика | 140 | 400 | 16 | 8 | 1 |
| 8 | стенка задняя ящика | 140 | 318 | 16 | 4 | 1 |
| 9 | фасад ящика | 200 | 372 | 16 | 4 | 1 |
| 10 | цоколь мдф | 60 | 768 | 16 | 3 | 2 |
| 11 | задняя стенка | 1710 | 796 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | дно ящика | 400 | 348 | 4 | 4 | 1 |
|  | фурнитура |  |  |  |  | 4 |
|  | евровинт | 54 | 30 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 6 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 5 |  |  |  |  |
|  | роликовые направл 400 | 4 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | шуруп 3-16 | 12 |  |  |  |  |
|  | шуруп 3,5-16 | 32 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 34 |  |  |  |  |

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым

тканью или бумагой.

Сборка.

Перед началом сборки с помощью шурупа 4-16 закрепить роликовые направляющие на вертикальные стенки поз. 1,2,3 (по заданной разметке) (ящики могут находится как в первой секции снизу, так и во второй). При помощи евровинтов собрать вертикальные стенки поз 1,2,3, с горизонтальными 4,5,6. Горизонталь поз.6 крепится к среднику поз. 2 с помощью эксцентриковой стяжки. Цоколь поз.9 устанавливается при помощи евровинтов к боковым стенкам поз. 1,2 . Положить собранный корпус шкафа лицевой кромкой вниз. Проверить правильность собранного корпуса шкафа, сравнив размеры диагоналей и при помощи гвоздей 3х25 установить и закрепить заднюю стенку поз.11.Подпятники закрепляются с помощью шурупов 3х16.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их

невозможно.                                                               3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки ,установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели

предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.