| № | Наименование | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Евровинт Заглушка евровинта Петля Ручка (металл) Штанга выдвижная L=320 Направляющие L=350 Опоры Уголок (командор) Кляймер Светильник (220 Вт) Ключ евровинта Шуруп 3*20 Шуруп 3,5*12 Шуруп 4*25 Шуруп 4*16 Винт М4*20 Винт 4*25 Гайка м4 Гвоздь 1,4*25 Руководство | 43 шт. 14 шт. 8 шт. 5 шт. 1 шт. 1 комп. 5 шт. 4 шт. 6 шт. 1 комп. 1 шт. 6 16 10 60 10 4 4 120 шт. 1 шт. | Шуруп 4*16 Винт М4*20 Винт 4*25+5 м4 Шуруп 3,5*12 Шуруп 4 *16 Шуруп 4 *16 Шуруп 3*20 Клеймер Напр. ящиков Фасад ящика (Бок 650*375) Петля. Ручка (металл) Штанга выдвижная Штанга выдвижная ДВП |

Рис. 1 Полина

- Отверстия для регулировки по высоте.

- Отверстия для фиксации после регулировки.

3. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую 2-мя шурупами 3,5*13

4. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

5. По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

6. Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту направляющих и закрепить их через отверстия шурупами 3,5*13.

# Полина

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во | № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Крышка Бок Бок Крышка Крышка Крышка Панель зеркала Бок Бок Дверь Крышка Полка | 1300*394 2000*374 2000*374 668*374 668*374 1300*394 2000*600 650*358 650*358 646*305 600*378 292*358 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Полка Дверь Фасад ящика Ящик бок Ящик пер. панель Ящик зад. панель ДВП ДВП ДВП ДВП Зеркало | 358*275 1646*347 347*698 350*250 610*250 610*250 240*698 1424*698 364*698 348*640 1180*500 | 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |

# Фурнитура

# Text boxes

3

1

19

23

2

14

7

4

11

20

9

13

21

12

5

10

18

22

6

16

15

8

17

Контур зеркала

Клеймер

Прокладка

Шуруп 3*13