КОМОД-8.

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | Размеры | Толщина | Кол-во | Пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1а | Боковая стенка | 872 | 460 | 16 | 2 | 1 |
| 2 | Горизонтальная стенка | 1168 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 3 | Горизонтальная стенка | 460 | 284 | 16 | 2 | 1 |
| 4,4а | Средник | 796 | 460 | 16 | 2 | 1 |
| 5 | Цоколь | 60 | 1168 | 16 | 1 | 1 |
| 6 | Крышка | 510 | 1205 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | Фасад ящика | 200 | 598 | 16 | 4 | 2 |
| 8 | Стенка ящика боковая | 140 | 450 | 16 | 8 | 2 |
| 9 | Стенка ящика задняя | 140 | 510 | 16 | 4 | 2 |
| 10 | Дверь | 806 | 297 | 16 | 2 | 1 |
|  | Направляющая для ящика 450мм |  |  |  | 4 | 2 |
| 12 | Дно ящика ДВПО | 538 | 446 | 3 | 4 | 2 |
| 11а | Задняя стенка ДВП | 826 | 306 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Задняя стенка ДВП | 826 | 582 | 3 | 1 | 3 |

Фурнитура (ПАКЕТ 4)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Ручка | 6 |
| Шайба пластм. для ручки | 4 |
| Евровинт 7*50 | 34 |
| Заглушка для евровинта | 10 |
| Эксцентриковая стяжка | 8 |
| Заглушка для эксц. стяжки | 8 |
| Подпятник | 4 |
| Петля накладная 4х-шарнирная | 4 |
| Ключ шестигранный | 1 |
| Метизы: |  |
| Шуруп 3*16 | 8 |
| Шуруп 3,5*16 | 48 |
| гвоздь | 130 |

Сборка.

К боковым стенкам (1,1а) и средникам (4,4а) прикрепить горизонтальные стенки (2,3) и цоколь (5) при помощи евровинтов  (предварительно прикрепив по разметке средникам (4,4а) шурупами 3,5*16 направляющие для ящиков). Прикрепить крышку (6) к боковым стенкам (1,1а) и средникам (4,4а) при помощи эксцентриковых стяжек. Задняя стенка ДВП крепится на гвозди. Подпятники крепятся на шурупы 3*16. Двери (10,10а) крепятся к боковым стенкам при помощи 4х-шарнирных петель и шурупов 3,5*16.

Сборка ящика:

Скрепить м/у собой фасадные (поз.7), боковые (поз.8) и задние (9) стенки ящиков при помощи евровинтов. Прикрепить

дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Прикрепить направляющие для ящиков к боковой стенке ящика при помощи

шурупов 3,5*16. Установить ручку при помощи болтов.

Установить декоративные заглушки для евровинтов и эксцентриковых стяжек.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки, установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим  при транспортировке, установке  или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.

# Text boxes

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией.

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции

и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.