ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ-10 (Виво-10)

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | размеры |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1а | Боковая стенка | 522 | 350 |  | 2 | 1 |
| 2 | Горизонтальная стенка | 368 | 350 |  | 1 | 1 |
| 3 | Цоколь | 60 | 368 |  | 3 | 1 |
| 6 | Стенка ящика задняя. | 140 | 310 |  | 2 | 1 |
| 7 | Стенка ящика боковая | 140 | 300 |  | 4 | 1 |
| 4 | Колпак | 370 | 405 |  | 1 | 1 |
|  | лдсп другого цвета |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Фасад ящика | 200 | 397 |  | 2 | 1 |
| 8 | Задняя стенка ДВП | 475 | 396 |  | 1 | 1 |
| 9 | Дно ящика ДВПО | 340 | 300 |  | 2 | 1 |
|  | Фурнитура |  |  |  |  | 2 |
|  | евровинт | 14 | 10 |  |  |  |
|  | шариковые направляющие 300 | 2 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 4 |  |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 12 | 12 |  |  |  |
|  | ключ шестигранный | 1 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 50 |  |  |  |  |
|  | шуруп 3*16 | 8 |  |  |  |  |
|  | шуруп 3,5*16 | 16 |  |  |  |  |

Сборка.

Закрепить по разметке  направляющие на боках (поз. 1,1а) при помощи шурупов 3,5*16. Подпятники крепятся при помощи шурупов 3*16. Скрепить между собой с помощью евровинтов бока (1,1а), горизонтальную стенку (2) и планки (3). Установить колпак (4) при помощи эксцентриковых стяжек на боковые стенки (1,1а). Закрепить заднюю стенку ДВПО при помощи гвоздей (предварительно измерить и выровнять диагонали). Установить декоративные заглушки для евровинтов.

Сборка ящика:

Фасад ящика закрепляется при помощи эксцентриковой стяжки к боковым стенкам ящикам поз 7. Примечание №1. Ответные планки направляющих закрепляются точно по середине стенки боковой ящика поз.7

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки, установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим  при транспортировке, установке  или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!