Рис. 1 Светлана комод с дверьми СВ-16

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

# Светлана комод с дверьми СВ-16

| № | Наименование детали | Габариты детали | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышка | 1300*380 | 1 |
| 2 | Стойка | 754*360 | 1 |
| 3 | Стойка | 754*360 | 1 |
| 4 | Бок | 850*360 | 1 |
| 5 | Бок | 850*360 | 1 |
| 6 | Крышка | 1268*360 | 1 |
| 7 | Крышка | 360*234 | 2 |
| 8 | Цоколь | 1268*80 | 1 |
| 9 | Панель ящика передняя | 710*134 | 4 |
| 10 | Панель ящика | 710*134 | 4 |
| 11 | Бок ящика | 350*134 | 4 |
| 12 | Бок ящика | 350*134 | 4 |
| 13 | Фасад ящика | 190*782 | 4 |
| 14 | Дверь | 768*256 | 2 |
| 15 | ДВП | 256*782 | 2 |
| 16 | ДВП | 390*782 | 2 |
| 17 | ДВП | 738*346 | 4 |
| 18 | Проф.соед.ДВП | 752 | 1 |

# Фурнитура

| № | Наименование детали | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля 0 | шт. | 4 | Шуруп 4*16 |
| 2 | Ручка (металл) | шт. | 10 | Винт М4*20 |
| 3 | Направляющие (L 350) | к-т. | 4 | Шуруп 3,5*12 |
| 4 | Подпятник | шт. | 4 | Шуруп 3*16 |
| 5 | Евровинт | шт. | 50 |  |
| 6 | Эксцентриковая стяжка | шт. | 24 | Фасад ящика, крышка |
| 7 | Заглушка евровинта | шт. | 62 | Евровинт, экс. стяжка |
| 8 | Ключ евровинта | шт. | 1 |  |
| 9 | Гвозди 1,4*25 | шт. | 100 | ДВП |
| 10 | Шуруп 4*16 | шт. | 16 | Петля |
| 11 | Шуруп 3*16 | шт. | 8 | Подпятник |
| 12 | Шуруп 3,5*12 | шт. | 64 | Напр. ящика |
| 13 | Винт М4*20 | шт. | 20 | Ручка (металл) |
| 14 | Руководство | шт. | 1 |  |
| 15 | Зип лок 7*10 | шт. | 1 |  |
| 16 | Рукав | шт. | 1 |  |