Мебельная компания

Схема сборки изделия

Стол компьютерный Грета 10

820*700*450

|  | Комплектация |
| --- | --- |
| 1 | М | Крышка | 668 | 430 | 1 шт. |
| 2 | В | Низ | 700 | 450 | 1 шт. |
| 3 | В | Боковина | 744 | 450 | 2 шт. |
| 4 | В | Боковина | 658 | 180 | 2 шт. |
| 5 | В | Планка | 668 | 65 | 1 шт. |
| 6 | М | Полка выкатная | 642 | 350 | 1 шт. |
|  | Фурнитура |
| Еврошуруп |  | 20 |
| Эксцентрик |  | 4 |
| Направляющая 350 |  | 1 |
| Опора колесная |  | 4 |
| Шуруп 3,5*16 |  | 26 |
| Евроключ |  | 1 |
| Заглушка |  | 10 |

Общие положения

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм). Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

К детали 2 шурупами 3,5*16 привернуть колесную опору. К детали 3 привернуть шурупами 3,5*16 направляющии колесом вперед. В деталь 1 в готовые отверстия  ввернуть эксцентрики и стянуть замками с деталью 4.

Еврошурупами скрутить детали 1,2,3,4,5 как показано на рисунке. К детали 6 шурупами 3,5*16 привернуть направляющии колесом назад. Вкатить  в собранную конструкцию.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.