Инструкция по сборке.

| поз. | Наименование | размеры |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1а,2,2а | стенка бок/средник (тв) | 350 | 384 | 16 | 4 |  |
| 3 | стенка боковая (пенал) | 2068 | 400 | 16 | 2 |  |
| 4,5 | стенка боковая (ШН) | 1100 | 300 | 16 | 2 |  |
| 6 | щит задний_А | 480 | 1150 | 16 | 1 |  |
| 7,8 | дно/крышка (тв) | 2100 | 400 | 16 | 2 |  |
| 9 | горизонталь (тв) | 600 | 384 | 16 | 1 |  |
| 10 | дно/крышка (пенал) | 450 | 400 | 16 | 2 |  |
| 11 | горизонталь _В (пенал) | 418 | 384 | 16 | 3 |  |
| 12 | крышка/дно (ШН) | 718 | 300 | 16 | 2 |  |
| 13 | горизонталь_Г (ШН) | 718 | 268 | 16 | 2 |  |
| 14 | горизонталь_Д (ШН) | 1350 | 236 | 16 | 2 |  |
| 15 | ст. ящ. Боков. (больш) | 200 | 380 | 16 | 4 |  |
| 16 | ст.ящ. Пер/зад (больш) | 200 | 660 | 16 | 4 |  |
| 17 | ст ящ боков мал тв (эксц) | 140 | 380 | 16 | 2 |  |
| 18 | ст. ящ.задняя мал. | 140 | 542 | 16 | 1 |  |
| 19 | ст.ящ.боков (пенал) эксц | 140 | 380 | 16 | 2 |  |
| 20 | ст.ящ.задняя (пенал) | 140 | 360 | 16 | 1 |  |
| 21 | фасад ящика тв (малый) | 200 | 614 | 16 | 1 |  |
| 22 | фасад ящика пенал (мал) | 200 | 414 | 16 | 1 |  |
| 23 | планка_А (пенал) | 60 | 418 | 16 | 2 |  |
|  | лдсп другого цвета |  |  |  |  |  |
| 24 | щит задний_Б | 1100 | 200 | 16 | 1 |  |
| 25 | планка_В (шн) | 60 | 1150 | 16 | 2 |  |
| 26,26а | фасад ящика тв (больш) | 345 | 737 | 16 | 2 |  |
| 27,27а | дверь пенал | 868 | 414 | 16 | 2 |  |
| 28 | задняя стенка тв | 375 | 2095 | 4 | 1 |  |
| 29 | задняя стенка шн | 1095 | 745 | 4 | 1 |  |
| 30 | задняя стенка пенал | 2095 | 445 | 4 | 1 |  |
| 31 | дно ящика тв (больш) | 380 | 690 | 4 | 2 |  |
| 32 | дно ящика тв (мал.) | 380 | 570 | 4 | 1 |  |
| 33 | дно ящика (пенал) | 380 | 390 | 4 | 1 |  |
| 34 | стекло тонированное | 1058 | 355 | 4 | 2 |  |
|  | фурнитура |  |  |  |  |  |
|  | евровинт | 74 | 30 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 30 |  |  |  |  |
|  | ножка прямоугольная | 10 |  |  |  |  |
|  | стеклопетля | 2комп |  |  |  |  |
|  | ручка релинг 192 квадр. | 6 |  |  |  |  |
|  | шариковые направляющие 350 | 4 |  |  |  |  |
|  | уголок монтажный | 2 |  |  |  |  |
|  | навес (ухо) | 4 |  |  |  |  |
|  | петля 4х шарнирная (внутренняя) | 4 |  |  |  |  |
|  | шайба к ручке | 12 |  |  |  |  |
|  | шкант | 10 |  |  |  |  |
|  | ключ | 1 |  |  |  |  |
|  | уголок пластамассовый | 2 |  |  |  | Для крепления секций |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | шуруп 4-16 | 100 |  |  |  |  |
|  | саморез 4-30 | 4 |  |  |  | Для крепления пенала |
|  | гвоздь | 200 |  |  |  |  |

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым тканью или бумагой.

Сборка.

Перед началом сборки закрепить шариковые направляющие к вертикальным стенками поз.1,1а,2,2а,3 по заданной разметке шурупом 4-16. Затем нужно собрать ящик. (ответные планки закрепляются точно по середине боковой стенки ящика поз.15,17,19). Весь корпус собирается с помощью евровинтов (конфирматов). Крышка тв тумбы (поз.8) соединяется с боками  с помощью эксцентриковой стяжки. Проверить правильность собранных изделий , сравнив размеры диагоналей и при помощи гвоздей установить и закрепить задние стенки. Шкаф навесной закрепляется к стене с помощью монтажного уголка, для этого нужно просверлить по месту отверстие D7 (25 мм ри задней части шкафа) как показано на рис.2 .  Стеклянные двери устанавливаются с помощью стеклопетель. Ножки, петли, навесы (ухо)  закрепляются с помощью шурупа 4-16. Декоративный щит поз.24 закрепляется к стене с помощью навеса (ухо). Навесная секция скрепляется с пеналом с помощью пластмассового уголка рис.4. В целях безопасности нужно закрепить пенал к стене с помощью навеса (ухо).

рис.2рис.3рис.4

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.                                                               3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки ,установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели

предприятие ответственности не несет.