КОМОД-6

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | Размеры | Толщина | Кол-во | Пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1а | Боковая стенка | 1077 | 460 | 16 | 2 | 1 |
| 2 | Горизонтальная стенка | 868 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 3 | Колпак | 510 | 905 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | Цоколь | 60 | 868 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | Планка | 868 | 60 | 16 | 1 | 1 |
| 5а | Планка | 868 | 100 | 16 | 2 | 1 |
| 9 | Средник | 195 | 460 | 16 | 1 | 1 |
| 6 | Фасад ящика | 200 | 898 | 16 | 4 | 2 |
| 6а | Фасад ящика | 200 | 448 | 16 | 2 | 2 |
| 7 | Боковая стенка ящика | 140 | 450 | 16 | 12 | 2 |
| 8 | Задняя стенка ящика | 140 | 810 | 16 | 4 | 2 |
| 8а | Задняя стенка ящика | 140 | 368 | 16 | 2 | 2 |
|  | Направляющая для ящика 450мм |  |  |  | 6 | 2 |
| 11 | Дно ящика ДВПО | 396 | 446 | 4 | 2 | 2 |
| 11а | Дно ящика ДВПО | 838 | 446 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | Задняя стенка ДВП | 1029 | 896 | 3 | 1 | 3 |

Фурнитура (пакет 4)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Ручка 96 | 10 |
| Евровинт 7*50 | 38 |
| Заглушка для евровинта | 12 |
| Эксцентриковая стяжка | 6 |
| Заглушка для эксц.стяжки | 6 |
| Подпятник | 4 |
| Ключ шестигранный | 1 |
| Метизы: |  |
| Шуруп 3*16 | 8 |
| Шуруп 3,5*16 | 48 |
| гвоздь | 120 |

Сборка.

К боковым стенкам (1,1а) прикрепить горизонтальную стенку, планки и цоколь (2,4,5,5а) при помощи евровинтов  (предварительно прикрепив по разметке к боковым стенкам и среднику шурупами 3,5*16 направляющие для ящиков). Установить средник (9) над планками (5а) при помощи евровинтов.  Прикрепить крышку (3) к боковым стенкам и среднику при помощи эксцентриковых стяжек. Задняя стенка ДВП крепится на гвозди. Подпятники крепятся на шурупы 3*16.

Сборка ящика:

Скрепить между собой фасадные (поз.6,6а), боковые (поз.7) и задние (8,8а) стенки ящиков при помощи евровинтов. Прикрепить дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Прикрепить направляющие для ящика к боковой стенке ящика при помощи шурупов 3,5*16. Установить ручки при помощи болтов.

Установить декоративные заглушки для евровинтов и эксцентриков.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки, установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим  при транспортировке, установке  или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.

# Text boxes

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией.

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции

и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.