Рис. 1 Машенька зеркало с тумбой М-1

1.Отверстия для регулировки по высоте.

2.Отверстия для фиксации после регулировки.

1. По размеченным точкам на боковине через центр овальных отверстий 1 предварительно закрепить направляющую двумя шурупами 3,5x13.

2. Собранный ящик вставить в направляющие и осторожно задвинуть до упора.

3.По краям фасада ящика вычислить разницу зазора.

4.Снять осторожно ящик. Отрегулировать нужную высоту
направляющих и закрепить их через отверстия 2 шурупами 3,5x13.

# Машенька зеркало с тумбой М-1

| № | Наименование детали | Габариты детали | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Крышка Крышка Бок Бок Крышка Дверь Цоколь Фасад ящика Панель ящика Панель ящика Бок ящика Бок ящика Панель зеркала ДВП ДВП ДВП цветное Зеркало | 400*150 400*370 824*350 824*350 368*350 398*398 368*92 190*398 134*310 134*310 134*300 134*300 1110*400 338*296 390*396 354*396 1060*350 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

# Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Количество шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петля 0 | Шт | 2 | Шуруп 4*16 |
| 2 | Ручка (металл) | Шт | 2 | Винт М4*20 |
| 3 | Светильник (220 В) | К-т | 1 | Комплект |
| 4 | Подвес прямой | Шт | 2 | Шуруп 4*16 |
| 5 | Клеймер | Шт | 6 | Шуруп 3*20 |
| 6 | Направляющие (L 300) | К-т | 1 | Шуруп 3,5*12 |
| 7 | Подпятник | Шт | 4 | Шуруп 3*16 |
| 8 | Шкант | Шт | 2 |  |
| 9 | Евровинт | Шт | 20 |  |
| 10 | Эксцентриковая стяжка | Шт | 8 | Фасад ящика |
| 11 | Заглушка евровинта | Шт | 22 |  |
| 12 | Ключ евровинта | Шт | 1 |  |
| 13 | Гвозди 1,4*25 | Шт | 35 | ДВП |
| 14 | Шуруп 4*16 | Шт | 12 | Петля, подвес |
| 15 | Шуруп 3*16 | Шт | 8 | Подпятник |
| 16 | Шуруп 3*20 | Шт | 6 | Кляймер |
| 17 | Шуруп 3,5*12 | Шт | 16 | Напр. ящика |
| 18 | Винт М4*20 | Шт. | 4 | Ручка (металл) |
| 19 | Руководство | Шт | 1 |  |

# Text boxes

9

12

8

13

11

10

14

17

16

9

Контур зеркала

Клеймер

Прокладка

15

Шуруп 3*20