ИНСТРУКЦИЯ.

Общая часть

Стол состоит из :

| поз. | Наименование |  |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | стенка боковая | 730 | 400 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | средник | 174 | 400 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | щит задний | 800 | 240 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | горизонталь_1 | 800 | 400 | 16 | 1 | 1 |
| 6 | крышка | 850 | 420 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | планка | 60 | 392 | 16 | 2 | 1 |
| 8 | стенка ящика боковая | 100 | 370 | 16 | 4 | 1 |
| 9 | стенка ящика задняя | 100 | 334 | 16 | 2 | 1 |
| 10 | планка подзеркальника | 140 | 630 | 16 | 2 | 2 |
| 11 | фасад ящика | 140 | 387 | 16 | 2 | 1 |
| 12 | планка декоратнивная | 820 | 130 | 16 | 2 | 2 |
| 13 | задняя стенка | 200 | 825 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | дно ящика | 375 | 365 | 3 | 2 | 1 |
|  | зеркало | 800 | 500 | 4 | 1 | 2 |
|  | фурнитура |  |  |  |  | 3 |
|  | евровинт | 22 | 20 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 15 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 4 |  |  |  |  |
|  | шариковые направ 350 | 2 |  |  |  | 1 |
|  | ручка скоба 192 | 2 |  |  |  |  |
|  | Шкант | 2 |  |  |  |  |
|  | навес (ухо) | 2 |  |  |  |  |
|  | шайба | 4 |  |  |  |  |
|  | дюбель гвоздь 8-60 | 2 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | шуруп 3-16 | 10 |  |  |  |  |
|  | шуруп 4-16 | 22 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 50 |  |  |  |  |

Уход

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Эксплуатация.

1 Стол  рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28°С с относительной влажностью 65 ±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

2  На поверхности не рекомендуется ставить горячие или мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и др.), кислот и щелочей.

3 Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их не возможно.

Сборка.

Закрепить шурупом 3,5х16 шариковые направляющие к боковым стенкам позю1,2,3 по заданной разметке .Ответные планки направляющих закрепляются точно по середине боковой стенки ящика поз.8 .При помощи евровинтов соединить вертикальные стенки поз.1,2,3,4 с горизонталью поз.5. . Крышка поз.6  устанавливается при помощи эксцентриковой стяжки. Фасад ящиков закрепляются с помощью эксцентриковой стяжки. Зеркало закрелпляется планками поз.10 шурупом 4-30 ,затем закрепляется навес (ухо) шурупом 4-16. Также можно закрепить подзеркальник к крышке стола с помощью евровинтов конфирматов. Крепление стола к стене осуществляется с помощью дюбеля-гвоздя 8*60 (в отверстия d7 в заднем щите поз.4) Подпятники закрепляются шурупом 3-16 к нижним кромкам деталей поз.1,2. Планки поз.7 крепятся к среднику поз.3 с помощью шканта.

Схема крепления зеркала.

Гарантии.

1 Предприятие-изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.

2 По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели комбинат ответственности не несет.

ПАСПОРТ - ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский БХЗ»

Адрес изготовителя: ООО «Приволжский БХЗ», 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,

ул. Вокзальный проезд 4

Стол туалетный-11 (виво-11)

Дата выпуска

Цена свободная отпускная

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Срок службы 15 лет

Штамп ОТК

Дата продажи

Подпись продавца: