Инструкция по сборке.

| поз. | Наименование | размеры |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | стенка боковая шкаф | 2100 | 500 | 16 | 2 |  |
| 3 | стенка боковая левая | 730 | 140 | 16 | 1 |  |
| 4 | опора задняя | 730 | 300 | 16 | 1 |  |
| 5 | опора задняя левая | 730 | 200 | 16 | 1 |  |
| 6 | щит задний | 1198 | 200 | 16 | 1 |  |
| 7 | планка укрепления | 1142 | 140 | 16 | 1 |  |
| 8 | стенка боковая верх | 1300 | 250 | 16 | 1 |  |
| 9 | средник | 668 | 250 | 16 | 1 |  |
| 10 | столешница | 1200 | 1300 | 16 | 1 |  |
| 11 | горизонталь шкаф | 468 | 500 | 16 | 3 |  |
| 12 | полка шкаф | 465 | 480 | 16 | 2 |  |
| 13 | горизонталь надстройки | 1174 | 250 | 16 | 2 |  |
| 14 | горизонталь средняя | 690 | 250 | 16 | 1 |  |
| 15 | полка надстройки | 465 | 230 | 16 | 1 |  |
| 16 | стенка ящика боковая | 140 | 450 | 16 | 6 |  |
| 17 | стенка ящика задняя | 140 | 412 | 16 | 3 |  |
| 18 | цоколь | 60 | 468 | 16 | 1 |  |
|  | Фасады |  |  |  |  |  |
| 19 | дверь шкафа (правая) | 1430 | 497 | 16 | 1 |  |
| 20 | дверь надстройки (лев_) | 700 | 497 | 16 | 1 |  |
| 21 | фасад ящика | 200 | 497 | 16 | 3 |  |
|  | Задние стенки и донья ящиков |  |  |  |  |  |
| 22 | задняя стенка шкаф | 2036 | 495 | 4 | 1 |  |
| 23 | задняя стенка надстр. | 696 | 1186 | 4 | 1 |  |
| 24 | дно ящика | 455 | 430 | 4 | 3 |  |
|  | фурнитура |  |  |  |  |  |
|  | евровинт | 60 | 40 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 18 |  |  |  |  |
|  | подпятник | 10 |  |  |  |  |
|  | ручка кнопка (металл) | 5 |  |  |  |  |
|  | полкодержаетель | 12 |  |  |  |  |
|  | шайба к ручке | 5 |  |  |  |  |
|  | петля 4х шар наклад | 5 |  |  |  |  |
|  | шариковые направляющие 450 | 3 |  |  |  |  |
|  | опора офисная 710 | 1 |  |  |  |  |
|  | ключ | 1 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | Шуруп 3-16 | 20 |  |  |  |  |
|  | шуруп 4-16 | 70 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 120 |  |  |  |  |

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым тканью или бумагой.

Сборка.

Основные узловые элементы крепятся с помощью евровинтов (конфирматов 50).Крышка закрепляется к щиту и планкам поз 3,4,5,6 с помощью эксцентриковой стяжки. Перед началом сборки закрепите направляющие (450)    к бокам   поз.1,2  шурупом 4-16 по заданной разметке! Так же закрепите подпятники к нижним кромкам деталей поз.1,2,3,4,5 с помощью шурупов 3-16.Фасады ящиков закрепляются к бокам ящика поз.16 с помощью эксцетриковой стяжки. Ответные планки направляющих закрепляются точно в середине бока ящика поз. 16.Опора офисная  закрепляется с помощью шурупа 4-16 .Петли 4х шарнирные (накладные) закрепляются с помощью шурупа 4-16 .

Примечание_1: бок ящика левый поз.16  эксцентриками внутрь короба, правый бок ящика эксцентриками наружу!(левый бок ящика точно такой же как и правый)!!!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их

невозможно.                                                                                                       3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил  транспортировки ,установки  и эксплуатации

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели предприятие ответственности не несет.