Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются ,   что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | размеры |  |  | кол-во | пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | стенка боковая | 2240 | 575 | 16 | 1 | 1 |
| 2,3 | средник | 2088 | 575 | 16 | 2 | 1 |
| 4 | дно-колпак | 1184 | 575 | 16 | 2 | 2 |
| 5 | горизонталь_1 | 476 | 565 | 16 | 2 | 2 |
| 6 | горизонталь_сегмент | 200 | 560 | 16 | 3 | 2 |
| 7 | полка | 473 | 565 | 16 | 5 | 2 |
| 8 | цоколь | 60 | 1184 | 16 | 2 | 2 |
| 9 | стенка боковая -сегмент | 2240 | 575 | 16 | 1 | 3 |
| 10 | дверь | 2116 | 497 | 16 | 2 | 3 |
| 11 | цоколь (мдф) | 60 | 1184 | 16 | 2 | 2 |
| 12 | задняя стенка | 2115 | 498 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 2115 | 710 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | стекло крезет | 1930 | 320 | 4 | 2 | 5 |
|  | фурнитура |  |  |  |  | 6 |
|  | евровинт | 52 | 30 |  |  |  |
|  | эксцентриковая стяжка | 3 | 3 |  |  |  |
|  | подпятник | 6 |  |  |  |  |
|  | полкодержатель | 20 |  |  |  |  |
|  | петля 4 шарнирная | 8 |  |  |  |  |
|  | штага выдвижная 350 | 1 |  |  |  |  |
|  | ручка кнопка | 2 |  |  |  |  |
|  | кляймер | 24 |  |  |  |  |
|  | метизы |  |  |  |  |  |
|  | шуруп 3-16 | 40 |  |  |  |  |
|  | шуруп 4-16 | 35 |  |  |  |  |
|  | гвоздь | 60 |  |  |  |  |

Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1 .Внимательно ознакомится с инструкцией .

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме , определить наличие     необходимой фурнитуры.

Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок , сборку производить на ровном полу ,покрытым

тканью или бумагой.

Сборка.

При помощи евровинтов собрать вертикальные стенки поз 1,2,3,9 с горизонтальными 4,5,6. Цоколь поз.8,11 устанавливается при помощи евровинтов к боковым стенкам поз. 1;9 . Положить собранный корпус шкафа лицевой кромкой вниз. Проверить правильность собранного корпуса шкафа, сравнив размеры диагоналей и при помощи гвоздей 3х25 установить и закрепить задние стенки поз.12,12а. Установить в засверленные гнезда на внутренней поверхности двери 4-х шарнирные петли и закрепить шурупами 4х16 по разметке. Установить ручки на двери по разметке и закрепить винтами с обратной стороны. Установить и отрегулировать двери при помощи регулировочных винтов. Установить штангу  шурупами 4х16 на горизонтальную стенку поз 5.Подпятники закрепляются с помощью шурупов 3х16. Горизонталь-сегмент поз.6 закрепляется к боковой стенке поз,9 с помощью эксцентриковой стяжки. Стекло закрепляется с помощью кляймеров и шурупов 3-16.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1.Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº

С относительной влажностью 65÷15%.Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы ,необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина ,ацетона), кислот и щелочей.

Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их

невозможно.                                                               3. Гарантии

Предприятие –изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки ,установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям , возникшим  при транспортировке , установке  или хранении мебели

предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.