VALEANT-10

Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

| поз. | Наименование | Размеры | Толщина | Кол-во | Пакет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | Боковая стенка шкафа | 1868 | 400 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | Горизонтальная стенка (дно) | 600 | 400 | 16 | 2 | 2 |
| 4 | Горизонтальная стенка | 568 | 400 | 16 | 2 | 2 |
| 5,5а | Боковая стенка комода | 796 | 460 | 16 | 2 | 2 |
| 6 | Горизонтальная стенка (дно) комода | 900 | 460 | 16 | 1 | 2 |
| 7 | Планка | 868 | 60 | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Зад. стенка ящика | 810 | 140 | 16 | 4 | 3 |
| 9 | Боковая стенка ящика | 450 | 140 | 16 | 8 | 3 |
| 8а | Зад. стенка ящика | 768 | 200 | 16 | 2 | 3 |
| 9а | Боковая стенка ящика | 450 | 200 | 16 | 4 | 3 |
| 10,10а,10б | Боковая стенка тумбы, средник | 268 | 500 | 16 | 3 | 2 |
| 11,11а | Горизонтальная стенка (дно – крышка) | 1700 | 500 | 16 | 2 | 2 |
| 12 | Вертикальная стенка | 1600 | 300 | 16 | 1 | 1 |
| 13 | Вертикальная стенка | 800 | 300 | 16 | 1 | 3 |
| 14 | Вертикальная стенка | 800 | 300 | 16 | 1 | 3 |
| 15 | Вертикальная стенка | 966 | 300 | 16 | 1 | 2 |
| 16 | Вертикальная стенка | 268 | 300 | 16 | 1 | 1 |
| 17,17а | Вертикальная стенка | 376 | 300 | 16 | 2 | 1 |
| 18,18а,18б | Горизонтальная стенка | 768 | 300 | 16 | 3 | 3 |
| 19 | Горизонтальная стенка | 300 | 300 | 16 | 5 | 3 |
| 20,20а | Горизонтальная стенка | 1462 | 300 | 16 | 2 | 1 |
| 21 | Планка | 1462 | 100 | 16 | 1 | 1 |
| 22 | Крышка комода МДФ | 905 | 510 | 16 | 1 | 4 |
| 23 | Фасад ящика МДФ | 897 | 200 | 16 | 4 | 4 |
| 24 | Фасад ящика МДФ | 847 | 297 | 16 | 2 | 4 |
| 25 | Дверь шкафа МДФ | 1897 | 397 | 16 | 1 | 5 |
| 26 | Декоративная панель шкафа МДФ | 1897 | 197 | 16 | 1 | 5 |
| 27 | Дверь МДФ | 397 | 397 | 16 | 4 | 5 |
| 28 | Дверь (рамка) МДФ | 736 | 297 | 16 | 2 | 5 |
|  | Стекло тонированное | 616 | 177 | 4 | 2 | 7 |
|  | Дно ящика ДВПО | 838 | 446 | 4 | 4 | 4 |
|  | Дно ящика ДВПО | 796 | 446 | 4 | 2 | 4 |
|  | Зад.стенка ДВПО | 795 | 795 | 4 | 1 | 4 |
|  | Зад.стенка ДВПО | 805 | 325 | 4 | 1 | 6 |
|  | Зад.стенка ДВПО | 968 | 315 | 4 | 1 | 6 |
|  | Зад.стенка ДВПО | 1468 | 296 | 4 | 1 | 6 |
|  | Зад.стенка ДВПО | 1696 | 296 | 4 | 1 | 6 |
|  | Зад.стенка ДВПО | 1896 | 595 | 4 | 1 | 6 |
|  | Зад. стенка ДВП | 896 | 824 | 4 | 1 | 4 |
|  | Направл. роликовая 450мм |  |  |  | 6 | 3 |

Фурнитура (пакет 8)

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Евровинт 7*50 | 121 |
| Заглушка для евровинта | 65 |
| Эксцентриковая стяжка | 12 |
| Заглушка для эксц. стяжки | 12 |
| Ножка-опора квадратная | 14 |
| Петля накладная 4х-шарнирная | 19 |
| Ручка 32 | 19 |
| Шайба пластмассовая для ручки | 16 |
| Кляймер | 12 |
| Амортизатор газовый | 2 |
| Штанга выдвижная 350мм | 1 |
| Стяжка межсекционная | 4 |
| Ключ шестигранный | 1 |
| Метизы: |  |
| Шуруп 3*16 | 12 |
| Шуруп 3,5*16 | 200 |
| Гвоздь | 200 |

Сборка.

К деталям (поз.3,6,11) прикрепить ножки-опоры квадратные с помощью шурупов 3,5*16. К деталям (поз. 5,5а,10,10а,10б) прикрепить роликовые направляющие для ящика с помощью шурупов 3,5*16. При помощи евровинтов скрепить вертикальные стенки (1,2) с гориз. стенками (3,4),  вертикальные стенки (5,5а) с гориз. стенкой и планкой (6,7), вертикальные стенки (10,10а,10б) с гориз. стенкой (11). К горизонт. стенке (11а) прикрепить вертик. стенки (12,13) и затем установить при помощи эксцентриковых стяжек на бока (10,10а,10б). Крышка комода (22) крепится при помощи эксцентриковых стяжек. Детали 14,15,16,17,17а,18,18а,18б,19,20,20а,21 крепятся м/у собой евровинтами. Задняя стенка ДВПО крепится при помощи гвоздей. Установить в засверленные гнёзда на внутр. поверхности дверей 4х-шарнирные петли и закрепить их при помощи шурупов 3,5*16 по разметке. Установить ручки на двери по разметке и закрепить винтами с обратной стороны. Установить и отрегулировать двери при помощи регулировочных винтов. Установить газовые амортизаторы на откидные двери (28). После сборки шкафа прикрепить штангу выдвижную при помощи шурупов.

Сборка ящиков:

Боковые стенки ящика (9) соединить с задней стенкой (8) и фасадом ящика (23) евровинтами. Боковые стенки ящика (9а) соединить с задней стенкой (8а) и фасадом ящика (24) евровинтами. Прикрепить дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Закрепить на дно ящика роликовые направляющие шурупами 3,5*16.

Перед установкой задних стенок ДВПО выровнять диагонали изделия !!!

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит  от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода.

Мебель рекомендуется эксплуатировать  в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 Сº с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии.

Предприятие – изготовитель  гарантирует  сохранение качественных показателей мебели при соблюдении  правил

транспортировки, установки  и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим  при транспортировке, установке  или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Остальные гарантии  в соответствии с ГОСТ  P 5043292.